## Slide 1
GIỚI THIỆU MODULE HC06
Giới thiệu module bluetooth HC-06
Điện áp hoạt động: 3.3 ~ 5VDC.
Điện áp giao tiếp: TTL tương thích 3.3VDC và 5VDC.
Baudrate (tốc độ truyền) UART có thể chọn được: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Thiết lập mặc định:
Baud rate: 9600, N, 8, 1.
Mật khẩu: 1234.

## Slide 2
STM32 | HC-06
TX | RX
RX | TX
GND | GND
3.3v | VCC
Kết nối module với STM32
Mô hình điều khiển
GIỚI THIỆU MODULE HC06
STM32
HC06
Tx
TX
RX
RX
GND
GND
3.3V
VCC

## Slide 3
10101010
10101010
MÔ HÌNH TRUYỀN NHẬN
Điện thoại truyền dữ liệu cho module bluetooth, module bluetooth nhận được dữ liệu sẽ truyền cho Arduino thông qua chân TX bluetooth đang được nối xuống chân RX Arduino.

## Slide 4
Chúng ta tiến hành lên CH play để tải app các bạn tìm với từ khóa:
Serial Bluetooth Terminal
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BLUETOOTH